## Slide 1
Grupo Charlie
Projeto integrador Transversal 4.0
Prof. Cliente: Felix Strottmann
Prof. Orientador: Alexandre Zaramela
Componentes do grupo:
Paulo Rafael Ribeiro
Ricardo Donizeti dos Santos
Thiago dos Reis Souza

## Slide 2
Sumário
2 - Especificações da Ferramenta
3 - Desenhos e Cotas
4 - Materiais e Especificações
5 - Desenvolvimento Analítico
6 - Evolução do Projeto
7 - Resultado Final
8 - Conclusão
1 - Projeto Integrador

## Slide 3
Planejamento

## Slide 4
Diagrama
INICIAR
PLANEJAR
EXECUTAR
CONTROLAR
FINALIZAR
Ferramenta: CrowsFoot Socket (Soquete pé de galinha)

## Slide 5
Projeto Integrador

## Slide 6
• Necessidades do Cliente
• Ferramenta Proposta
• Objetivos do Projeto
Projeto Integrador
INICIAR
PLANEJAR
EXECUTAR
CONTROLAR
FINALIZAR

## Slide 7
• Necessidades do Cliente
• Ferramenta Proposta
• Objetivos do Projeto
Projeto Integrador
Uma ferramenta para desmontagem e/ ou instalação do Cilindro do motor Turbo Hélice IO-360-N1A, da Aeronave Embraer EMB-120.

## Slide 8
• Necessidades do Cliente
• Ferramenta Proposta
• Objetivos do Projeto
Projeto Integrador
Crow Foot Socket (Soquete Pé de Galinha).

## Slide 9
Especificações da Ferramenta

## Slide 10
Especificações da Ferramenta
• Especificações Técnicas
• Compatibilidade
• Funcionalidade
• Utilização

## Slide 11
Especificações da Ferramenta
B
A
• Especificações Técnicas
• Compatibilidade
• Funcionalidade
• Utilização

## Slide 12
Especificações da Ferramenta
Conjunto A
Conjunto B
O torque dos conjuntos devem ser aplicados seguindo devidamente a sequência numérica destacada, vide o
Lycoming Maintenance Manual pág. 151.
1
2
3
4
1
2
3
4
For 1/2 in. nuts, 600 in.-lb (50 ft.-lb) (67.8 Nm)
For 3/8 in. nuts, 300 in.-lb (25 ft.-lb) (33.9 Nm)
• Especificações Técnicas
• Compatibilidade
• Funcionalidade
• Utilização

## Slide 13
Especificações da Ferramenta
Chave A
Chave B
• Especificações Técnicas
• Compatibilidade
• Funcionalidade
• Utilização
“
“
“
“
Peso: 52g
Peso: 46g

## Slide 14
Especificações da Ferramenta
• Especificações Técnicas
• Compatibilidade
• Funcionalidade
• Utilização
Torquímetro 19-110 N.m com Encaixe 3/8Pol
KTC-160201 - Strom
Comprimento: 400mm
Peso: 1 Kg
Torque Nm: 19-110
Encaixe: 3/8"
Marca: Strom
Link:
(Clique Aqui)

## Slide 15
Desenhos e Cotas
Chave A

## Slide 16
Desenhos e Cotas
• Cotas
• Vista em Perspectiva
Chave A

## Slide 17
Desenhos e Cotas
• Cotas
• Vista em Perspectiva
Chave A

## Slide 18
Desenhos e Cotas
Chave B

## Slide 19
Desenhos e Cotas
• Cotas
• Vista em Perspectiva
Chave B

## Slide 20
Desenhos e Cotas
• Cotas
• Vista em Perspectiva
Chave B

## Slide 21
Materiais e Especificações

## Slide 22
Materiais e Especificações
• Aço Cromo - Vanádio
• Propriedades Mecânicas
Aço Cromo Vanádio
SAE 6150
Formado pela combinação de diferentes ligas, que juntas proporcionam propriedades físicas de tolerância a carga, resistência à corrosão, dureza e comportamento.
Muito comum na fabricação de ferramentas.

## Slide 23
Materiais e Especificações
• Aço Cromo - Vanádio
• Propriedades Mecânicas
Aço Cromo Vanádio
SAE 6150

## Slide 24
Desenvolvimento Analítico
Chave A

## Slide 25
Desenvolvimento Analítico
• Tensão de Cisalhamento
• Margem de Segurança
Chave A
M
F
D
=
=
=
Momento
Força
Distância
M = F . D
F = M
D
Momento: 67,8 N
Distância: 0,019 m
Força: 3.568,42 N
F = 67,8
0,019
F = 3.568,42 N
19 mm

## Slide 26
Desenvolvimento Analítico
• Tensão de Cisalhamento
• Margem de Segurança
Chave A
A
F
t
=
=
=
Área
Força
Tensão de Cisalhamento
t = F
A
t = 3.568,42
68,118
t = 52,39 MPa
Área = 6mm x 11,353mm = 68,118mm²
Força = 3.568,42 N
Tensão: 52,39 MPa

## Slide 27
Desenvolvimento Analítico
• Tensão de Cisalhamento
• Margem de Segurança
Chave A
Ms
Fe
t
=
=
=
Margem de Segurança
Tensão de Escoamento
Tensão
Ms = 1 - t
Fe
Ms = 1 - 52,39
415
Ms = 0,87 MPa
Tensão = 52,39 MPa
Margem de Segurança = 0,87 MPa
Tensão de Escoamento: 415 MPa
(
)
(
)

## Slide 28
Desenvolvimento Analítico
Chave B

## Slide 29
Desenvolvimento Analítico
• Tensão de Cisalhamento
• Margem de Segurança
Chave B
M
F
D
=
=
=
Momento
Força
Distância
M = F . D
F = M
D
Momento: 33.9 N
Distância: 0,021mm
Força: 1.614,28 N
F = 33,9
0,021
F = 1.614,28 N
21 mm

## Slide 30
Desenvolvimento Analítico
• Tensão de Cisalhamento
• Margem de Segurança
Chave B
A
F
t
=
=
=
Área
Força
Tensão de Cisalhamento
t = F
A
t = 1614,28
48
t = 33,63MPa
Área = 6mm x 8mm = 48mm²
Força = 1.614,28 N
Tensão de Cisalhamento = 33,63MPa

## Slide 31
Desenvolvimento Analítico
• Tensão de Cisalhamento
• Margem de Segurança
Chave B
Ms
Fe
t
=
=
=
Margem de Segurança
Tensão de Escoamento
Tensão de Cisalhamento
Ms = 1 - t
Fe
Ms = 1 - 33,63
415
Ms = 0,91 MPa
Tensão de Cisalhamento = 33,63MPa
Margem de Segurança = 0,91 MPa
Tensão de Escoamento = 415 MPa
(
)
(
)

## Slide 32
Evolução do Projeto

## Slide 33
• Croqui à mão
• Primeiro Desenho CAD
Croqui feito à mão
Evolução do Projeto

## Slide 34
• Croqui a mão
• Primeiro desenho CAD
Primeiro desenho CAD
Evolução do Projeto

## Slide 35
• Croqui a mão
• Primeiro desenho CAD
Primeiro desenho CAD
Evolução do Projeto

## Slide 36
Resultado Final

## Slide 37
• Projeto atual
Chave A
Chave B
Projeto atual
Resultado Final

## Slide 38
Conclusão

## Slide 39
Conclusão
Desafio
Trabalho em equipe
Desenvolvimento
Aprendizado
Resultado

## Slide 40
Link GitHub
https://github.com/